## Slide 1
嵌入式与人工智能
第一章：课程导入与单片机基础 授课教师：李茂奎老师 2026年春季学期

## Slide 2
本章目录
一、课程介绍与教学安排（20分钟）
二、四次工业革命与智能时代（25分钟）
三、单片机发展历程（25分钟）
四、单片机体系结构（30分钟）
五、ESP32概述与开发环境（15分钟）
六、实验演示与互动（5分钟）

## Slide 3
课程基本信息
课程名称：嵌入式与人工智能（Embedded AI / tinyML）
授课教师：李茂奎老师
上课地点：知新楼 C518
上课时间：双周周二 14:00-16:00 | 每周周五 10:00-12:00
课程性质：专业选修课 | 项目驱动 | 团队协作
教学周数：17周（含项目实践）
团队规模：3人/组
考核方式：项目答辩 + 实物展示

## Slide 4
考核方式详解
成绩构成：
过程评价（40%）：周报告 + 课堂参与 + 团队协作 + 中期汇报
成果评价（60%）：实验报告（20%）+ 项目成果（30%）+ 答辩表现（10%）
项目评价维度：
创新性（20%）、完成度（30%）、技术深度（20%）
展示效果（15%）、文档质量（15%）
竞赛激励：获奖可兑换课程成绩

## Slide 5
关键时间节点
3月20日（第4周）：组队完成，3人一组，自由组合
4月24日（第9周）：项目方案截止
提交内容：技术方案 + 进度规划，课堂分享创意
5月22日（第13周）：中期汇报
汇报内容：进度、存在问题、解决方案
6月19日：材料提交截止（论文+PPT+视频+实物+代码+网页）
6月24日：课程答辩，专家团评审

## Slide 6
四次工业革命概览
第一次工业革命（1760s）：蒸汽机、火车、轮船
=> 蒸汽时代，成就日不落帝国
第二次工业革命（1870s）：电力、内燃机、飞机、汽车
=> 电气时代，美国赶超英国
第三次工业革命（二战后）：计算机、航空、原子能、遗传
=> 信息时代、自动化时代，美国世界霸主地位
第四次工业革命（2000s）：人工智能、新能源、量子、VR/AR、生物技术
=> 智能时代，谁将引领未来？

## Slide 7
未来已来：关键技术
人工智能与机器学习：深度学习、神经网络、边缘计算
物联网（IoT）与移动互联：万物互联、5G/6G通信
VR / AR / MR：虚拟现实、增强现实、混合现实
3D打印、机器人、工业4.0：智能制造、柔性生产
云计算与边缘计算：云端大脑 + 边缘智能

## Slide 8
中国智造2025
我们的优势：
量子通信技术领先、AI应用落地快、完整的制造业产业链
面临的挑战：
核心芯片、基础软件仍有差距
原创性基础研究需要加强
高端人才缺口
我们的机遇：
新基建（5G、数据中心、AI）
双循环发展战略
产学研深度融合

## Slide 9
什么是单片机？
定义：将CPU、存储器、I/O接口集成在一块芯片上的微型计算机
核心组成：
CPU（中央处理器）- 大脑
RAM（随机存储器）- 临时记忆
ROM（只读存储器）- 永久程序
I/O接口 - 与外界的交互
Timer（定时器）- 时间管理
ADC/DAC - 模拟数字转换
特点：体积小、功耗低、成本低、可靠性高

## Slide 10
单片机发展历程（1）
1976年：Intel发布8048，4位单片机时代
=> 首次将CPU、RAM、ROM集成在一块芯片
1980年代：8位单片机黄金时代
Intel MCS-51（8051）成为经典
Motorola 6805、Zilog Z8
=> 广泛应用于家电、汽车、工业控制
1990年代：16位单片机兴起
TI MSP430（超低功耗）
Microchip PIC系列

## Slide 11
单片机发展历程（2）
2000年代：32位单片机普及
ARM Cortex-M系列崛起
STM32成为主流
=> 性能大幅提升，价格持续下降
2010年代：物联网时代
ESP8266/ESP32（WiFi + 蓝牙）
Nordic nRF52（低功耗蓝牙）
=> 联网能力成为标配
2020年代：AIoT时代
边缘AI芯片（TinyML）
RISC-V架构兴起

## Slide 12
单片机系统架构
+-------------------------------+
| 中央处理器 CPU |
| ALU（运算器）+ 控制器 + 寄存器 |
+-------------------------------+
| 存储系统：程序存储器 + 数据存储器 |
+-------------------------------+
| 外设接口：GPIO、UART、SPI、I2C |
| Timer、PWM、ADC |
+-------------------------------+
| 总线系统：数据总线+地址总线+控制总线|
+-------------------------------+

## Slide 13
常用通信接口
UART（通用异步收发器）：
两线制：TX（发送）、RX（接收）
应用：调试打印、GPS模块、蓝牙模块
I2C（集成电路总线）：
两线制：SDA（数据）、SCL（时钟）
特点：多主从、地址寻址
应用：传感器、EEPROM、OLED
SPI（串行外设接口）：
四线制：MOSI、MISO、SCK、CS
特点：全双工、高速
应用：Flash、SD卡、显示屏

## Slide 14
为什么选择ESP32？
ESP32芯片特点：
双核处理器（240MHz）- 性能强劲
WiFi + 蓝牙双模 - 联网能力
低功耗设计 - 适合电池供电
丰富外设接口 - GPIO、ADC、DAC、SPI、I2C
价格亲民（~20元）- 性价比高
ESP32-S3（我们使用的型号）：
AI指令集加速 - 支持边缘AI
USB OTG - 直接连接电脑
更好的安全特性

## Slide 15
开发环境介绍
Arduino IDE：
优点：简单易用、生态丰富、教程多
适合：初学者、快速原型
ESP-IDF（官方开发框架）：
优点：功能完整、性能最优
适合：专业开发、产品级应用
PlatformIO：
优点：跨平台、VSCode插件、代码补全
适合：进阶用户、大型项目
本课程使用：Arduino IDE + VSCode + PlatformIO

## Slide 16
课程所需硬件
必备硬件（约100元）：
ESP32-S3开发板 x1（35元）
ESP32-CAM x1（30元）- 图像实验
麦克风模块 x1（15元）- 语音实验
传感器套件（加速度计、温湿度等）
面包板 + 杜邦线
软件工具：
Arduino IDE（免费）
VSCode + PlatformIO（免费）
Edge Impulse账号（免费）

## Slide 17
本章小结
✓ 了解了课程安排和考核方式
✓ 认识了四次工业革命的历史脉络
=> 技术变革重塑世界格局
✓ 学习了单片机的发展历程
=> 从4位到32位，从孤立到智能
✓ 掌握了单片机的基本体系结构
=> CPU、存储器、外设接口
✓ 认识了ESP32和开发环境
=> 为后续学习打下基础

## Slide 18
下一章预告
第二章：ESP32硬件平台
内容预告：
ESP32芯片详细架构
GPIO原理与操作
第一个程序：Blink（点灯）
开发环境搭建实战
实验内容：
实验1：环境搭建与GPIO控制
LED流水灯、按键检测
记得带上电脑和开发板！

## Slide 19
谢谢！
Questions? 课程网站：http://migoai.cn 实验室：知新楼 C518