## Slide 1
开场Demo - ESP32音乐灯光秀
🎬 开场Demo：ESP32音乐灯光秀
🔊 ESP32播放《生日快乐》歌曲
💡 LED灯随音乐节拍闪烁
现场演示！同学们上来体验！
物料： 准备时间：
• ESP32-S3开发板 • 提前10分钟到场
• LED灯 × 3 • 测试音频输出
• 功放 + 音箱 • 检查代码
• 两块面包板
引导语：
"这个小芯片能听音乐、能控制灯光——这就是我们今天要学的"
1

## Slide 2
演示代码预览
2

## Slide 3
ESP32芯片家族
📦 ESP32芯片家族
ESP8266 乐鑫第一款WiFi单片机
2014年发布，物联网开山之作
ESP32 WiFi + 蓝牙 双模
2016年发布，经典之作
ESP32-S2 单核 + 低功耗 + USB OTG
2019年发布，安全增强
ESP32-S3 双核 + AI向量指令 + WiFi+BT5
2021年发布，我们课程使用
ESP32-C3 RISC-V核心 + WiFi + BLE5
2020年发布，低成本选择
ESP32-C6 RISC-V核心 + WiFi 6 + BLE5
2022年发布，最新之作
📌 我们课程使用：ESP32-S3 开发板
3

## Slide 4
ESP32-S3架构图
🔧 ESP32-S3 系统架构
CPU核心
Xtensa LX7 Dual Core
最高 240 MHz
32-bit RISC
Core 0 Core 1
系统任务 用户任务
WiFi 蓝牙 AI加速器
802.11 b/g/n BLE 5.0 (向量指令)
存储与外设
ROM: 384KB SRAM: 512KB Flash: 4-16MB
GPIO × 44 ADC × 20 SPI/I2C/UART × 4
4

## Slide 5
ESP32-S3 vs 普通电脑
⚖️ ESP32-S3 vs 普通电脑
ESP32-S3 普通电脑
CPU主频 240 MHz 3+ GHz
CPU核心 2 x 32-bit 4-16核心
内存 512 KB 8-64 GB
存储 4-16 MB 256 GB+
功耗 0.5-1W 50-300W
价格 20-50元 3000+元
体积 指甲盖大小 机箱大小
WiFi/蓝牙 内置 外接
AI加速 支持 不直接支持
💡 关键洞察：
ESP32-S3 专门为"物联网+边缘AI"设计
优点：低功耗、低成本、内置无线、AI加速
局限：计算能力有限、不适合复杂AI模型
5

## Slide 6
GPIO是什么？
🔌 GPIO是什么？
GPIO = General Purpose Input/Output
通用输入/输出
• 输出：控制LED、电机、继电器
• 输入：读取按键、传感器、开关
📌 简单理解：
GPIO = CPU的"手"和"触角"
• 可以输出电流（驱动外设）
• 可以输入电压（读取状态）
6

## Slide 7
GPIO工作模式
⚙️ GPIO工作模式
输出模式 (Output)
• 推挽输出 (Push-Pull)
输出HIGH = 输出3.3V
输出LOW = 输出0V
输入模式 (Input)
• 浮空输入 (Floating)
• 上拉输入 (Pull-Up) - 默认HIGH
• 下拉输入 (Pull-Down) - 默认LOW
特殊模式
• ADC模式 - 模拟信号输入
• PWM模式 - 模拟信号输出
• 复用模式 - 连接内置外设(UART/I2C/SPI)
⚠️ 重要规则：
1. GPIO输出电流有限（约40mA），不能直接驱动大电流
设备（如电机），需要驱动电路
2. 输入电压不能超过3.3V，否则会损坏芯片
3. 某些引脚有特殊功能（下载、串口），使用前查手册
7

## Slide 8
立创实战派开发板
📘 立创ESP32-S3实战派
[开发板图片/引脚图]
规格参数：
主芯片 ESP32-S3-WROOM-1U
CPU Xtensa LX7 双核 240MHz
内存 512KB SRAM + 8MB PSRAM
存储 8MB Flash
无线 WiFi 802.11b/g/n + BT 5.0
GPIO 31个可用
USB 1 x USB Type-C (下载/调试)
尺寸 52mm × 30mm
板载资源：
• 复位按钮 × 1
• 下载按钮 × 1
• RGB LED × 1 (GPIO48)
• 用户LED × 1 (GPIO2)
• 用户按键 × 2
• FT232 USB转串口芯片
8

## Slide 9
实验2 - GPIO控制LED
🔬 实验2：GPIO控制LED
实验目的：
1. 掌握pinMode()函数设置GPIO模式
2. 掌握digitalWrite()函数控制输出电平
3. 理解delay()延时函数
实验电路：
代码：
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // 设置GPIO2为输出模式
}
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // LED亮
delay(500); // 延时500ms
digitalWrite(2, LOW); // LED灭
delay(500); // 延时500ms
}
9

## Slide 10
PWM控制灯光亮度
💡 PWM控制灯光亮度
PWM = Pulse Width Modulation
脉冲宽度调制
原理：通过快速开关来"模拟"中间电压值
示意图：
Arduino代码：
void setup() {
ledcSetup(0, 1000, 8); // 通道0, 1kHz, 8位
ledcAttachPin(LED_PIN, 0);
}
void loop() {
for(int i=0; i<256; i++) {
ledcWrite(0, i); // 渐变
delay(10);
}
}
10

## Slide 11
呼吸灯效果
🌬️ 呼吸灯效果
"呼吸灯" = LED亮度像呼吸一样由暗到亮、由亮到暗
亮度
▲ ╱╲
╱ ╲
╱ ╲
╱ ╲
╱ ╲
╱ ╲
核心算法：
// 呼吸灯算法 - 使用正弦函数
float t = millis() / 1000.0;
int brightness = (sin(t * PI) + 1) * 127;
ledcWrite(0, brightness);
// 或者使用指数曲线（更像真实呼吸）
int brightness = pow(sin(t * PI), 2) * 255;
11

## Slide 12
常见问题
⚠️ 常见问题
Q1: LED不亮？
• 检查接线是否正确（长脚接GPIO，短脚接GND）
• 检查电阻是否连接（防止LED烧毁）
• 检查代码中引脚编号是否正确
Q2: LED闪烁太快/太慢？
• 修改delay()函数中的延时参数（毫秒）
• delay(1000) = 1秒亮 + 1秒灭 = 0.5Hz
Q3: 提示"ledc"相关错误？
• ESP32需要使用ledc函数，不是analogWrite
• 必须先调用ledcSetup()和ledcAttachPin()
Q4: 想同时控制多个LED？
• 每个LED使用不同的GPIO引脚
• 使用数组管理多个引脚
int leds[] = {2, 3, 4, 5};
12

## Slide 13
扩展实验
🚀 扩展实验
挑战1: 流水灯
让3个LED依次亮灭，形成流水效果
提示: 使用数组存储引脚号，循环控制
挑战2: SOS求救信号
• 三短(S) 三长(O) 三短(S) 循环
• 短 = 0.2秒亮灭
• 长 = 0.6秒亮灭
挑战3: 按键控制LED
• 按一下按键，LED改变状态（亮→灭 或 灭→亮）
• 需要消抖处理
🎁 完成挑战的同学可以获得额外加分！
13

## Slide 14
下周预告
📅 下周预告
🚗 Arduino循迹小车走迷宫
🛤️ 小车自动循迹路径
今天学习内容：
• Arduino基本语法
• 变量和数据类型
• 条件判断和循环
• 小车循迹原理
🔥 预习问题：
"循迹小车是怎么'看见'黑线的？"
14

## Slide 15
结束页
🎓 第2周结束
ESP32硬件平台
💬 记住：
GPIO = CPU的"手"和"触角"
PWM = 用开关模拟中间电压
ESP32-S3 = WiFi+蓝牙+AI加速
同学们，下周见！👋
15