## Slide 1
开场Demo - 循迹小车
🎬 开场Demo：循迹小车走迷宫
🚗 ← 小车
↑
黑线轨迹
视频演示：小车自动循迹穿越迷宫
引导语：
"这辆车是怎么'看见'黑线的？它是怎么控制的？
今天学完Arduino语法，你们也能做出来！"
📺 视频来源：
• B站搜索"Arduino循迹小车"
• 乐鑫官方ESP32循迹示例
1

## Slide 2
循迹原理
🔍 循迹小车原理
问题：小车怎么知道黑线在哪？
答案：红外传感器！
红外传感器原理：
白纸：红外光被反射 → 接收器收到 → 输出LOW
黑线：红外光被吸收 → 接收器没有→ 输出HIGH
小车控制逻辑：
左边传感器在黑线上 → 左转
右边传感器在黑线上 → 右转
两个都在白纸上 → 直行
两个都在黑线上 → 停止（到达终点）
2

## Slide 3
Arduino程序结构
💻 Arduino程序结构
void setup() { // ① 初始化函数
// 只执行一次
// 放初始化代码：引脚模式、串口、变量
}
void loop() { // ② 主循环函数
// 无限循环执行
// 放主要逻辑：读取传感器、控制电机
}
📌 类比理解：
setup() = 起床后的准备工作（穿衣、洗漱）
loop() = 一天的主要活动（上班/上学），循环往复
3

## Slide 4
变量与数据类型
📦 变量与数据类型
变量 = 存储数据的"盒子"
声明格式：
类型 变量名 = 值;
示例：
int count = 0; // 整数
float temperature = 25.5; // 小数
bool isRunning = true; // 布尔
char grade = 'A'; // 字符
常用数据类型：
类型 大小 范围
bool 1字节 true / false
char 1字节 -128 ~ 127
int 4字节 -2B ~ 2B
long 4字节 -2B ~ 2B
float 4字节 ±3.4e38
double 8字节 ±1.7e308
📌 ESP32建议：
• 整数运算用 int 或 long
• 小数运算用 float（足够）
• 字符串用 String 类
4

## Slide 5
运算符
🔢 运算符
算术运算符
+ 加法
- 减法
* 乘法
/ 除法
% 取余（模运算）
比较运算符（返回true或false）
== 等于
!= 不等于
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于
逻辑运算符
&& 逻辑与（两者都为true才true）
|| 逻辑或（任一为true就true）
! 逻辑非（取反）
5

## Slide 6
条件判断
🔀 条件判断
if语句
if (条件) {
// 条件成立时执行
}
if (条件) { // 条件成立
// 执行A
} else { // 否则
// 执行B
}
if (条件1) { // 条件1成立
// 执行A
} else if (条件2) { // 否则如果条件2成立
// 执行B
} else { // 都不成立
// 执行C
}
示例：循迹传感器判断
if (leftSensor == HIGH && rightSensor == HIGH) {
// 两边都在黑线上，停止
motorStop();
} else if (leftSensor == LOW) {
// 左边在黑线上，右转
motorTurnRight();
} else if (rightSensor == LOW) {
// 右边在黑线上，左转
motorTurnLeft();
} else {
// 其他情况，直行
motorForward();
}
6

## Slide 7
循环语句
🔁 循环语句
for循环 - 已知循环次数
for (int i = 0; i < 10; i++) {
// 初始化 ; 条件 ; 更新
// 循环体
}
示例：LED闪烁10次
for (int i = 0; i < 10; i++) {
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(500);
}
while循环 - 条件满足时循环
while (条件) {
// 条件为true时重复执行
}
示例：等待按键按下
while (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
delay(10); // 等待按键被按下
}
// 按键按下后继续执行
do-while循环 - 先执行后判断
do {
// 先执行一次
} while (条件);
7

## Slide 8
数组
📊 数组
数组 = 连续存储的多个相同类型数据
声明方式：
类型 数组名[长度];
类型 数组名[长度] = {值1, 值2, ...};
示例：
int leds[3] = {2, 3, 4}; // 3个LED引脚
int values[5]; // 声明但未赋值
访问方式：数组名[下标]
leds[0] = 2; // 第1个元素
leds[1] = 3; // 第2个元素
leds[2] = 4; // 第3个元素
应用：流水灯
int leds[3] = {2, 3, 4};
void setup() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
pinMode(leds[i], OUTPUT);
}
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite(leds[i], HIGH);
delay(200);
digitalWrite(leds[i], LOW);
}
}
8

## Slide 9
函数
📞 函数
函数 = 可重复使用的代码块
定义格式：
返回类型 函数名(参数1, 参数2, ...) {
// 函数体
return 结果;
}
示例：
int add(int a, int b) {
return a + b;
}
void setup() {
int result = add(3, 5); // 调用函数
}
示例：循迹小车控制函数
void motorForward() {
digitalWrite(M1_IN1, HIGH);
digitalWrite(M1_IN2, LOW);
digitalWrite(M2_IN1, HIGH);
digitalWrite(M2_IN2, LOW);
}
void motorTurnLeft() {
digitalWrite(M1_IN1, LOW);
digitalWrite(M1_IN2, LOW);
digitalWrite(M2_IN1, HIGH);
digitalWrite(M2_IN2, LOW);
}
void motorStop() {
digitalWrite(M1_IN1, LOW);
digitalWrite(M1_IN2, LOW);
digitalWrite(M2_IN1, LOW);
digitalWrite(M2_IN2, LOW);
}
📌 函数的好处：
• 代码复用（写一次，用多次）
• 结构清晰（每个功能一个函数）
• 易于调试（问题定位快）
9

## Slide 10
实验3 - Arduino编程实践
🔬 实验3：Arduino编程实践
实验目的：
1. 掌握Arduino基本语法
2. 实现流水灯效果
3. 理解按键消抖原理
任务1：SOS求救信号灯
• 3短闪烁（S）
• 3长闪烁（O）
• 3短闪烁（S）
• 间隔2秒后重复
短 = 亮200ms，灭200ms
长 = 亮600ms，灭200ms
任务2：按键控制LED
• 按一下，LED状态切换（亮→灭 或 灭→亮）
• 需要消抖处理
消抖方法：
if (digitalRead(BUTTON) == LOW) {
delay(10); // 等待抖动结束
if (digitalRead(BUTTON) == LOW) {
// 确认按键按下
}
}
10

## Slide 11
循迹小车代码
🚗 循迹小车完整代码
// 引脚定义
#define LEFT_SENSOR 34
#define RIGHT_SENSOR 35
#define M1_IN1 2
#define M1_IN2 4
#define M2_IN1 16
#define M2_IN2 17
void setup() {
pinMode(LEFT_SENSOR, INPUT);
pinMode(RIGHT_SENSOR, INPUT);
pinMode(M1_IN1, OUTPUT);
pinMode(M1_IN2, OUTPUT);
pinMode(M2_IN1, OUTPUT);
pinMode(M2_IN2, OUTPUT);
}
void loop() {
int leftValue = digitalRead(LEFT_SENSOR);
int rightValue = digitalRead(RIGHT_SENSOR);
if (leftValue == LOW && rightValue == LOW) {
motorStop();
} else if (leftValue == HIGH) {
motorTurnRight();
} else if (rightValue == HIGH) {
motorTurnLeft();
} else {
motorForward();
}
}
📌 思考：循迹逻辑还有哪些可以优化的地方？
• 速度控制（PWM）
• 弯道处理
• 多传感器融合
11

## Slide 12
下周预告
📅 下周预告
🌡️ 传感器上云 🌡️
DHT11 → ESP32 → 📱手机
温湿度 WiFi 显示
今天内容：
• UART串口通信原理
• I2C协议与传感器读取
🔥 预习问题：
"传感器数据是怎么从芯片传到手机的？"
12

## Slide 13
结束页
🎓 第3周结束
Arduino基础语法
💬 记住：
setup() = 初始化
loop() = 主循环
if/else = 条件判断
for/while = 循环
函数 = 代码复用
同学们，下周见！👋
13