## Slide 1
开场Demo - 传感器上云
🔥 开场Demo：传感器数据上云
DHT11 ← 温湿度
传感器 传感器
I2C
ESP32 ← 数据采集+传输
WiFi
📱手机APP ← 实时显示
现场演示：温湿度数据实时上传到手机
引导语：
"传感器数据是怎么从硬件传到手机的？
今天学完通信接口，你们也能做出来！"
📦 物料清单：
• ESP32开发板 × 1
• DHT11温湿度传感器 × 1
• 数据线
1

## Slide 2
问题导入
❓ 三个问题思考
问题1：单片机和电脑怎么通信？
问题2：传感器和CPU怎么对话？
问题3：多个传感器怎么连接到同一个CPU？
问题4：数据是怎么一位一位传输的？
学习目标：掌握两种最常用的通信协议：UART和I2C
2

## Slide 3
UART是什么
📡 UART串口通信
UART = Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter
通用异步收发传输器
特点：
✓ 异步通信（不需要时钟线）
✓ 两根线：TX（发送）和RX（接收）
✓ 电脑和ESP32通信的主要方式
✓ 波特率决定传输速度
应用场景：
• 电脑下载程序到ESP32
• 串口监视器调试输出
• 两个设备点对点通信
3

## Slide 4
UART接线原理
🔌 UART接线原理
接线示意图：
电脑USB ESP32开发板
重要原则：TX 接 RX，RX 接 TX！
数据帧格式：
[起始位] [D0] [D1] [D2] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [停止位]
0 1 0 1 0 1 0 1 1
4

## Slide 5
波特率概念
⚡ 波特率是什么
波特率 = 每秒传输的位数（bps）
常用波特率对比：
波特率 传输速度
9600 ~960字符/秒
115200 ~11.5KB/秒 ← ESP32常用
921600 ~92KB/秒
注意：发送端和接收端必须使用相同的波特率！
5

## Slide 6
Arduino串口编程
💻 Arduino串口编程
void setup() {
Serial.begin(115200); // 初始化串口
}
void loop() {
Serial.println("Hello ESP32!"); // 发送数据
delay(1000);
}
常用Serial函数：
Serial.begin(speed) 初始化串口，设置波特率
Serial.print() 发送数据（不换行）
Serial.println() 发送数据（换行）
Serial.available() 是否有数据可读
Serial.read() 读取一个字节
6

## Slide 7
I2C是什么
🔗 I2C总线协议
I2C = Inter-Integrated Circuit
内部集成电路
特点：
✓ 两根数据线：SDA（数据）和SCL（时钟）
✓ 可以连接多个设备（每个设备有唯一地址）
✓ ESP32连接传感器的首选方式
✓ 主设备控制通信，从设备响应
典型应用：
• 温湿度传感器 (DHT11)
• 气压传感器 (BMP280)
• 陀螺仪 (MPU6050)
• OLED显示屏
7

## Slide 8
I2C接线与地址
🔌 I2C接线与地址
接线图：
ESP32 I2C设备
ESP32的I2C引脚：
GPIO21 = SDA (数据线)
GPIO22 = SCL (时钟线)
常见I2C设备地址：
设备 地址
OLED 128x64 0x3C
MPU6050 0x68
BMP280 0x77
ADS1115 0x48
8

## Slide 9
I2C通信时序
📊 I2C通信时序图
S = Start (起始位)
AD = Address (地址)
A = ACK (应答位)
D = Data (数据位)
P = Stop (停止位)
通信步骤：
1️⃣ 主设备发送 START 信号
2️⃣ 主设备发送 从设备地址 + 读/写位
3️⃣ 从设备发送 ACK 应答
4️⃣ 主设备发送/接收数据
5️⃣ 主设备发送 STOP 信号
9

## Slide 10
DHT11温湿度传感器
🌡️ DHT11温湿度传感器
外观与引脚：
DHT11
[1] [2] [3] [4] ← 引脚朝下
引脚定义：
[1] VCC → 3.3V 或 5V
[2] DATA → GPIO21 (需要4.7K上拉电阻)
[3] NC → 不连接
[4] GND → GND
技术参数：
湿度范围：20-90% RH 精度：±5% RH
温度范围：0-50°C 精度：±2°C
采样周期：≥2秒
10

## Slide 11
DHT11完整接线图
🔌 DHT11完整接线图
ESP32开发板 DHT11传感器
GPIO22 [3] NC
↑
4.7KΩ 电阻
(上拉)
注意：DATA和VCC之间必须接4.7KΩ上拉电阻！
11

## Slide 12
DHT11 Arduino代码
💻 DHT11读取代码
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 21 // DATA引脚
#define DHTTYPE DHT11 // 传感器类型
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
Serial.println("DHT11 传感器测试");
}
void loop() {
delay(2000); // 等待2秒（传感器需要时间）
float h = dht.readHumidity(); // 读取湿度
float t = dht.readTemperature(); // 读取温度
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("读取传感器失败!");
return;
}
Serial.print("湿度: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" % 温度: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" °C");
}
12

## Slide 13
I2C扫描器程序
🔍 I2C设备地址扫描器
用途：当不知道传感器地址时，用这个程序扫描
#include <Wire.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin(); // 初始化I2C
Serial.println("\\nI2C Scanner");
}
void loop() {
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++) {
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print("找到设备: 0x");
if (address<16) Serial.print("0");
Serial.println(address, HEX);
nDevices++;
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("未找到I2C设备\\n");
delay(5000);
}
13

## Slide 14
实验：I2C传感器数据采集
🧪 实验：I2C传感器数据采集
实验目的：
1. 掌握I2C传感器的连接方法
2. 学习使用DHT11读取温湿度数据
3. 理解串口监视器的使用
器材清单：
• ESP32开发板 × 1
• DHT11温湿度传感器 × 1
• 4.7KΩ电阻 × 1
• 杜邦线 若干
预期结果：
串口监视器输出：
DHT11 传感器测试
湿度: 45.0 % 温度: 25.0 °C
湿度: 45.1 % 温度: 25.1 °C
湿度: 45.0 % 温度: 25.0 °C
14

## Slide 15
常见问题排查
⚠️ 常见问题与解决
问题1：串口监视器显示"读取传感器失败!"
原因：接线错误或传感器损坏
解决：检查VCC/GND/DATA三根线连接
问题2：数值一直是 0 或异常值
原因：上拉电阻缺失
解决：在DATA和VCC之间串联4.7KΩ电阻
问题3：编译报错"库未找到"
原因：未安装DHT库
解决：Arduino IDE → 工具 → 库管理 → 搜索DHT → 安装
问题4：上传失败
原因：串口选择错误/驱动程序未安装
解决：检查工具 → 端口选择/安装CH340驱动
15

## Slide 16
UART vs I2C 对比
📊 UART与I2C对比
特性 UART I2C
线数 2根 2根
(TX/RX vs SDA/SCL)
设备数量 1对1 多设备
通信模式 异步 同步
距离 可较长 短距离
速度 最高1Mbps 400KHz
时钟线 无 有
典型应用 程序下载 传感器
总结：
• UART：电脑 ↔ ESP32（一对一）
• I2C：ESP32 ↔ 多个传感器（一对多）
16

## Slide 17
本周知识总结
✅ 本周核心知识点
1️⃣ UART串口通信
• TX/RX两根线，点对点通信
• 波特率：通信速度（如115200）
• 用于：程序下载、调试输出
2️⃣ I2C总线协议
• SDA/SCL两根线，可连接多设备
• 每个设备有唯一地址
• 用于：传感器、显示屏等
3️⃣ DHT11温湿度传感器
• I2C或单总线接口
• 需要上拉电阻
• 读取：dht.readHumidity() 等函数
4️⃣ Wire库
• Wire.begin() - 初始化I2C
• Wire.beginTransmission() - 开始通信
• Wire.endTransmission() - 结束通信
17

## Slide 18
课后作业
📝 课后作业
理论题（30分）
1. 解释UART和I2C的区别，各举一个应用场景。
2. 为什么I2C设备需要唯一地址？
3. 波特率是什么意思？ESP32常用波特率是多少？
实践题（70分）
1. 连接DHT11传感器，读取温湿度并在串口显示。
2. 使用I2C扫描器，找出你连接的传感器地址。
3. 扩展：在OLED屏幕上显示温湿度数据（选做）
提交截止：下周二上课前
18

## Slide 19
下周预告
🔮 下周预告：SPI与WiFi
🎬 开场Demo：手机遥控灯
📱手机
APP
WiFi
ESP32
💡灯亮了 ← 远程控制
下一节课我们将学习：
• SPI协议
• WiFi连接与网页服务器
• 手机远程控制ESP32
📦 需要准备：ESP32开发板、LED灯
19