## Slide 1
开场Demo - 语音控制灯
🎤 开场Demo：语音控制灯 ⭐
👨‍🏫 老师说："开灯！"
↓
MAX9814 ← 麦克风采集
麦克风
I2S音频数据
ESP32
AI模型 ← 本地关键词识别
💡亮了
现场演示：喊"开灯"→灯亮，喊"关灯"→灯灭
引导语：
"让设备听懂人的话——这是这学期最核心的技能之一！
今天学完，你们也能做出来！"
📦 物料：ESP32-S3、MAX9814、LED
1

## Slide 2
问题导入
❓ 三个问题思考
问题1：声音是怎么变成数字信号被处理的？
"嘿Siri"是怎么被识别的？
问题2：ESP32能离线识别语音吗？
问题3：怎么训练一个"开灯""关灯"的识别模型？
学习目标：掌握音频采集 + 关键词识别 + Edge Impulse
2

## Slide 3
声音是什么
🔊 声音的物理本质
声音 = 空气的振动
~~~波形图~~~
╱╲ ╱╲ ╱╲ ╱╲
╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲
╱ ╲╱ ╲╱ ╲╱ ╲
连续的模拟信号
声音三要素：
📏 振幅 → 声音大小（响度）
📐 频率 → 声音高低（音调）
🎨 音色 → 声音特色（区分不同声源）
人耳可听频率范围：20Hz ~ 20kHz
语音频率范围：300Hz ~ 4kHz
3

## Slide 4
声音的数字化
📱 声音数字化过程
(模拟声) (每秒取样) (数值化) (二进制)
原始波形：~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
采样后： ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(离散点)
量化后： 5 7 9 8 6 4 3 5 7 (数值)
编码： 0101 0111 1001 1000 ... (二进制)
4

## Slide 5
采样率
⚡ 采样率 (Sample Rate)
采样率 = 每秒采样的次数（Hz）
示例：
• 采样率 8kHz = 每秒采集 8000 个点
• 采样率 16kHz = 每秒采集 16000 个点
奈奎斯特定理：
采样率 ≥ 2 × 最高信号频率
人声最高频率 ≈ 4kHz
所以采样率 ≥ 8kHz 即可
常见采样率对比：
采样率 质量 应用场景
8 kHz 电话级 电话通信
16 kHz 宽带 语音识别 ⭐
44.1 kHz CD级 音乐播放
48 kHz 专业 录音棚
ESP32语音识别推荐：16kHz
5

## Slide 6
I2S音频协议
🎵 I2S音频协议
I2S = Inter-IC Sound
IC间音频总线
专门用于高质量音频数据传输！
I2S三根线：
SCK (Serial Clock) → 时钟信号
WS (Word Select) → 左右声道选择
SD (Serial Data) ↔ 音频数据
I2S vs I2C：
I2C：传感器通信（低速、寻址）
I2S：音频数据传输（高速、同步）
6

## Slide 7
MAX9814麦克风模块
🎤 MAX9814麦克风模块
外观与引脚：
MAX9814
芯片
[VDD][OUT][GAIN][GND]
引脚定义：
VDD → 3.3V 或 5V (供电)
OUT → 模拟音频输出 (接到ESP32 I2S)
GAIN → 增益设置 (可选)
GND → 地线
模块特点：
✓ 内置自动增益控制 (AGC)
✓ 低噪声前置放大器
✓ 40dB/50dB/60dB可选增益
✓ 宽电压供电 (3V-5V)
✓ 模拟音频输出
7

## Slide 8
MAX9814接线图
🔌 MAX9814与ESP32接线
ESP32-S3 MAX9814
(I2S_WS)
[GAIN] ← 悬空或接GND
(I2S_SCK)
[VDD]
(I2S_SD) 输出！ 输出直连I2S
⚠️ 注意：MAX9814是模拟输出，DOUT直接连接到ESP32的I2S数据引脚
8

## Slide 9
语音识别类型
🧠 语音识别类型对比
类型1：关键词识别 (Keyword Spotting) ⭐
• 检测特定关键词
• 离线运行，适合嵌入式
• 例："Hey Siri"、"小爱同学"、"开灯"
类型2：命令词识别
• 识别预设的命令集合
• 例：开灯/关灯/调亮/调暗
类型3：连续语音识别
• 将语音转换为文字
• 需要强大算力，通常云端处理
• 例：语音输入法、翻译
我们课程使用：关键词识别（离线+嵌入式）
9

## Slide 10
传统AI vs TinyML
⚡ TinyML vs 云端AI
传统云端语音识别：
🎤 说"开灯"
↓
📱 手机录制
↓ 网络传输
☁️ 云服务器识别
↓
📱 收到结果
问题：❌ 需要网络，❌ 隐私风险，❌ 延迟高
TinyML边缘识别：⭐
🎤 说"开灯"
↓
📱 ESP32本地识别 ← 不需要网络！
↓
💡 灯亮了
优势：✅ 离线可用 ✅ 隐私安全 ✅ 低延迟 ✅ 低功耗
10

## Slide 11
Edge Impulse平台
🔧 Edge Impulse 平台
Edge Impulse = 边缘AI训练平台
https://www.edgeimpulse.com
特点：
✓ 在线训练AI模型（不需要本地环境）
✓ 自动优化模型到嵌入式设备
✓ 支持ESP32、Arduino、STM32等
✓ 免费使用
使用流程：
1️⃣ 数据采集 → 录制"开灯""关灯"音频样本
↓
2️⃣ 特征提取 → 转换为MFCC特征图
↓
3️⃣ 模型训练 → 训练神经网络分类器
↓
4️⃣ 模型部署 → 生成ESP32可运行的库
↓
5️⃣ 集成到Arduino → 编写代码调用模型
11

## Slide 12
MFCC特征提取
📊 音频特征：MFCC
MFCC = Mel-Frequency Cepstral Coefficients
梅尔频率倒谱系数
作用：将音频转换为图像特征，用于神经网络训练
转换过程：
↓
MFCC特征图：
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
频 率
12

## Slide 13
实验：Edge Impulse数据采集
🧪 实验：Edge Impulse数据采集
实验目的：
1. 学会使用Edge Impulse采集音频数据
2. 录制"开灯""关灯"和背景噪音样本
3. 理解训练数据采集要求
数据采集步骤：
1. 访问 https://www.edgeimpulse.com
2. 注册账号 → 创建新项目 → 选择ESP32
3. 连接数据采集设备：
• Device → Connect a new device
• 选择 "Use your computer's microphone"
4. 采集数据：
• Label: "kaideng" (开灯)
• 时长: 1秒 × 10-20个样本
• Label: "guandeng" (关灯)
• 时长: 1秒 × 10-20个样本
• Label: "_noise_" (背景噪音)
• 时长: 5分钟
⚠️ 注意：尽量多采集不同人的、不同语调的数据！
13

## Slide 14
实验：模型训练
🧪 实验：创建Impulse并训练模型
步骤1：创建Impulse
Create Impulse → 设置参数：
• Time series: 1000ms (1秒窗口)
• Processing: Audio (MFE)
• Learning: Neural Network (Keras)
步骤2：提取特征
Feature extraction → Generate features
查看特征分布图，确保"开灯""关灯"分开
步骤3：训练模型
Neural network training → 开始训练
• 训练周期: 30
• 验证集: 20%
• 目标准确率: >85%
步骤4：部署模型
Deployment → 搜索Arduino → Build
下载.zip库文件
14

## Slide 15
Arduino代码：调用模型
💻 Arduino调用Edge Impulse模型
#include <your_model_inference.h>
#define EI_CLASSIFIER_SLOTS_PER_MODEL 3
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// 初始化麦克风
}
void loop() {
// 采集1秒音频
if (microphone_inference_record()) {
// 提取特征
signal_t signal;
signal.get_features = microphone_audio_features
// 模型推断
ei_impulse_result_t result = {};
inference.classify(&signal, &result);
// 分析结果
float kaideng = result.classification[0].value;
float guandeng = result.classification[1].value
float noise = result.classification[2].value;
if (kaideng > 0.7) {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
Serial.println("检测到: 开灯");
} else if (guandeng > 0.7) {
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
Serial.println("检测到: 关灯");
}
}
}
15

## Slide 16
常见问题
⚠️ 常见问题与解决
问题1：模型识别准确率很低
原因：训练数据不够或质量差
解决：采集更多样本，包含不同人、不同环境、不同距离
问题2：采集时显示设备未连接
原因：浏览器没有允许麦克风权限
解决：刷新页面，允许麦克风权限
问题3：ESP32内存不足
原因：模型太大
解决：减少训练数据量，或选择量化优化
问题4：采集的音频没有声音
原因：麦克风增益太低或连接错误
解决：检查MAX9814连接，确认GAIN设置
16

## Slide 17
本周知识总结
✅ 本周核心知识点
1️⃣ 声音数字化
• 采样率：每秒采集次数（语音识别用16kHz）
• 位深度：采样精度（16bit）
• 奈奎斯特定理：采样率 ≥ 2×最高频率
2️⃣ I2S音频协议
• 三根线：SCK、WS、SD
• 专用音频数据传输
3️⃣ MAX9814麦克风
• 模拟音频输出，内置AGC
• 增益可调（40/50/60dB）
4️⃣ 语音识别类型
• 关键词识别：检测特定词（我们用的）
• 连续识别：转文字（云端）
5️⃣ TinyML边缘AI
• 本地离线识别，不需要网络
• 低延迟、低功耗
6️⃣ Edge Impulse
• 在线AI训练平台
• 流程：采集→特征→训练→部署
17

## Slide 18
课后作业
📝 课后作业
理论题（30分）
1. 解释采样率和奈奎斯特定理。
2. I2S和I2C有什么区别？
3. 为什么TinyML比云端语音识别更适合物联网？
实践题（70分）
1. 在Edge Impulse上注册账号并创建项目。
2. 采集"开灯""关灯"和背景噪音数据。
3. 训练模型并部署到ESP32（选做：完成完整识别）。
提交截止：下周二上课前
18

## Slide 19
下周预告
🔮 下周预告：图像处理基础
📷 开场Demo：AI摄像头
ESP32-CAM
📷📷📷 ← 实时拍摄
人脸框 ← AI人脸检测
显示在屏 ← 图像输出
下一节课我们将学习：
• 摄像头接口与图像采集
• 像素、分辨率、色彩空间
• OV2640摄像头模块
📦 需要准备：ESP32-CAM、显示器
19