## Slide 1
开场Demo - 手写数字识别
🔢 开场Demo：手写数字识别
在纸上写一个数字
↓
ESP32-CAM
📷 ← 拍摄手写数字
JPEG
CNN模型 ← AI神经网络识别
识别: 7
置信: 96%
现场演示：ESP32识别手写数字
引导语：
"机器是怎么'看懂'我们写的数字的？
今天学完CNN，你们就明白了！"
📦 物料：ESP32-CAM、纸笔
1

## Slide 2
问题导入
❓ 三个问题思考
问题1：机器是怎么"看"图像的？
和人眼的原理一样吗？
问题2：什么是卷积？它和图像处理有什么关系？
问题3：ESP32内存那么小，怎么跑得动AI模型？
学习目标：掌握CNN原理 + 模型量化 + TFLite部署
2

## Slide 3
传统图像处理 vs 深度学习
📊 传统方法 vs 深度学习
传统图像处理流程：
原始 → 预处理 → 人工 → 分类
图像 去噪 特征 器
问题：❌ 特征需要人工设计，换问题就要重新设计
❌ 泛化能力差
深度学习流程：
原始 → 神经 → 自动 → 分类
图像 网络 学习 结果
优势：✅ 端到端学习 ✅ 特征自动学习 ✅ 泛化强
3

## Slide 4
人眼 vs 机器视觉
👁️ 人眼 vs 机器视觉
人眼工作原理：
光线 → 角膜 → 瞳孔 → 晶状体 → 视网膜 → 大脑处理
↓ ↓
调焦 视觉皮层
大脑会自动识别：边缘 → 纹理 → 形状 → 物体
机器(CNN)工作原理：
图像 → 卷积层1 → 池化层1 → 卷积层2 → ... → 分类
↓ ↓
像素 边缘特征 纹理特征 语义特征 类别
卷积核就像"滤波器"，逐层提取越来越抽象的特征
相似点：都是分层处理，逐步提取高级特征
4

## Slide 5
卷积操作原理
🔬 卷积操作原理
卷积 = 用滤波器（卷积核）在图像上滑动
输入图像 (5×5) 卷积核 (3×3) 输出
1 2 3 1 2 1 0 1 5
2 1 2 1 3 ⊗ 0 1 0 = 4
3 2 1 2 1 1 0 1 ...
2 1 2 1 2
↓
卷积核在图像上
滑动计算加权和
计算过程（以左上角为例）：
1×1 + 2×0 + 3×1 + 2×0 + 1×1 + 2×0 + 3×1 + 2×0 + 1×1
= 1 + 0 + 3 + 0 + 1 + 0 + 3 + 0 + 1 = 9
卷积核相当于"特征检测器"！
5

## Slide 6
常见卷积核
🔧 常见卷积核与效果
1. 边缘检测卷积核
-1 -1 -1
-1 8 -1 ════════
-1 -1 -1 边缘
2. 锐化卷积核
0 -1 0
-1 5 -1 细节更清晰
0 -1 0
3. 模糊卷积核
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
不同的卷积核 → 不同的特征提取
6

## Slide 7
池化操作
📦 池化层 (Pooling)
池化 = 降采样，压缩特征图尺寸
最大池化 (2×2)：
输入 (4×4) 输出 (2×2)
4 2 1 6 5 6 ├──────┤
2×2分块
每块取最大值
池化的作用：
✓ 减少数据量，降低计算复杂度
✓ 提取显著特征，增强鲁棒性
✓ 控制过拟合
7

## Slide 8
CNN完整结构
🏗️ CNN完整结构
输入图像
(32×32)
↓
卷积层1 ← 6个5×5卷积核
↓
池化层1 ← 2×2最大池化
↓
卷积层2 ← 16个5×5卷积核
↓
池化层2 ← 2×2最大池化
↓
全连接层 ← 120神经元 → 84神经元
↓
输出层 ← 10类数字分类
这就是经典的 LeNet-5 网络！
8

## Slide 9
手写数字识别流程
🔢 手写数字识别完整流程
1️⃣ 输入手写数字图像 (28×28 灰度)
手写 "7"
2️⃣ CNN特征提取
边缘 → 纹理 → 笔画 → 数字形状
3️⃣ 分类输出
[0.01, 0.02, 0.85, 0.05, ...]
0 1 2 3
↑
最大概率 85%，识别为 "2"
为什么CNN适合图像？
✓ 局部连接：每个神经元只连接局部区域
✓ 权值共享：一个卷积核在整个图像上共享权重
✓ 平移不变：识别物体位置不影响
✓ 参数少：比全连接网络少几个数量级
9

## Slide 10
模型训练过程
🎯 模型训练过程
训练数据：60000张带标签的手写数字图片
0 1 2 3 4 ... 9
训练步骤：
for each 训练样本:
1. 前向传播：输入 → CNN → 输出概率
2. 计算损失：比较输出和真实标签的差异
3. 反向传播：根据损失调整卷积核参数
4. 重复直到收敛
训练结果：
• MNIST测试准确率：>98%
• 训练好的模型文件：~1MB (FP32)
10

## Slide 11
模型量化
📦 模型量化 (Quantization)
问题：ESP32只有512KB内存，跑不动1MB的模型
解决：量化 = 32位浮点数 → 8位整数
量化前 (Float32) 量化后 (Int8)
0.5234... → 127
-0.1234... → -31
1.2345... → 200
每个参数：4字节 每个参数：1字节
量化效果：
模型大小： 1MB (FP32) → 256KB (Int8)
↓ 压缩75%
内存占用： 1MB → 256KB
↓
ESP32可用！ ✅
精度损失：<1% (可接受)
11

## Slide 12
TensorFlow Lite Micro
🔧 TensorFlow Lite Micro
TFLite Micro = TensorFlow的嵌入式版本
支持的平台：
✓ ESP32 / ESP32-S3
✓ Arduino
✓ STM32
✓ Raspberry Pi Pico
使用流程：
1️⃣ 训练模型 (Python + TensorFlow)
2️⃣ 转换模型
.h5 (Keras) → .tflite → quantized.tflite
3️⃣ 生成C数组
xxd -i quantized.tflite > model.cc
4️⃣ ESP32部署
Arduino + TFLite Micro库
12

## Slide 13
ESP32图像分类代码
💻 ESP32图像分类代码
#include <TensorFlowLite.h>
#include "model.h" // 预训练模型参数
// 模型推断
void classifyImage(camera_fb_t *fb) {
// 1. 预处理
uint8_t input[784]; // 28×28=784
convertToGrayscale(fb, input);
normalize(input);
// 2. 模型推理
TfLiteTensor* input = interpreter->input(0);
TfLiteTensor* output = interpreter->output(0);
// 复制输入数据
for (int i = 0; i < 784; i++) {
input->data.uint8[i] = input[i];
}
// 3. 执行推理
interpreter->Invoke();
// 4. 获取结果
int digit = argmax(output->data.uint8, 10);
float conf = output->data.uint8[digit] / 255.0;
Serial.printf("识别: %d, 置信度: %.1f%%\n",
digit, conf * 100);
}
13

## Slide 14
实验：图像分类部署
🧪 实验：ESP32手写数字识别
实验目的：
1. 掌握TFLite Micro使用方法
2. 在ESP32-CAM上部署图像分类模型
3. 实现手写数字识别
器材清单：
• ESP32-CAM × 1
• 纸和笔 × 1
• FTDI编程器 × 1
实验步骤：
1️⃣ 下载预训练MNIST模型（已量化）
2️⃣ Arduino IDE安装TFLite Micro库
3️⃣ 编写代码，导入模型
4️⃣ 烧录到ESP32-CAM
5️⃣ 在纸上写数字，摄像头对准
6️⃣ 观察串口输出的识别结果
⚠️ 注意：模型量化版本才能在ESP32上运行！
14

## Slide 15
常见问题
⚠️ 常见问题与解决
问题1：编译报错 "Out of memory"
原因：模型太大
解决：使用量化版本（Int8）的模型
问题2：识别准确率很低
原因：数字书写不规范或光照问题
解决：写清晰规范的数字，确保光线充足
问题3：推理速度很慢
原因：模型太大或分辨率太高
解决：减小输入分辨率，优化模型结构
问题4：模型推理结果不稳定
原因：量化误差或输入预处理不一致
解决：检查预处理步骤，确保归一化一致
15

## Slide 16
更多CNN应用
🚀 CNN的更多应用
应用领域 示例
人脸识别 门禁、手机解锁
目标检测 自动驾驶行人检测
图像分割 医学影像肿瘤分割
姿态估计 动作捕捉、游戏交互
语音识别 语音转文字
自然语言处理 文本分类、机器翻译
经典CNN架构演进：
LeNet (1998) → AlexNet (2012) → ResNet
5层 → 8层 → 152层
手写数字 → ImageNet冠军 → 更深更强
趋势：从云端 → 边缘（TinyML）
16

## Slide 17
本周知识总结
✅ 本周核心知识点
1️⃣ CNN核心概念
• 卷积：滤波器提取特征
• 池化：降采样，减少计算
• 全连接：整合特征，分类输出
2️⃣ CNN优势
• 局部连接 + 权值共享 = 参数少
• 平移不变性 = 识别位置不影响
• 端到端学习 = 特征自动提取
3️⃣ 模型量化
• Float32 → Int8，体积减75%
• 精度损失 <1%
• ESP32才能运行！
4️⃣ TFLite Micro
• 嵌入式AI推理框架
• 支持ESP32/Arduino/STM32
• 流程：训练→转换→量化→部署
17

## Slide 18
课后作业
📝 课后作业
理论题（30分）
1. 解释卷积和池化的作用。
2. 为什么CNN比全连接网络更适合图像识别？
3. 什么是模型量化？为什么需要量化？
实践题（70分）
1. 完成ESP32手写数字识别实验。
2. 测试不同数字（0-9）的识别准确率。
3. 分析识别错误的数字，讨论原因（选做）。
提交截止：下周二上课前
18

## Slide 19
下周预告
🔮 下周预告：人脸识别与MQTT
👤 开场Demo：AI人脸门锁
ESP32-CAM
📷📷📷 ← 拍摄人脸
人脸识别
身份验证
继电器
🚪开门
下一节课我们将学习：
• 人脸检测与人脸识别
• MQTT协议
• 物联网云平台
📦 需要准备：ESP32-CAM、继电器模块
19