## Slide 1
智启边缘，AI赋能万物
ESP32S3嵌入式人工智能应用实战
2026年春季学期 · 李茂奎老师

## Slide 2
目录 CONTENTS
1
边缘AI时代机遇与挑战
2
ESP32S3硬件平台解析
3
Arduino开发环境搭建
4
Edge Impulse AI训练平台
5
实战案例：语音/图像识别
6
课程实践与项目展示

## Slide 3
01
边缘AI时代
Part
1、什么是边缘AI
2、为什么需要边缘计算
3、典型应用场景

## Slide 4
边缘AI概述
定义
• 边缘AI = 在终端设备上运行的AI推理
• 无需云端，本地完成智能决策
市场趋势
• 2025年市场规模：$150亿
• 年复合增长率：25%
核心优势
• 低延迟：毫秒级响应
• 隐私保护：数据不出设备
• 低功耗：适合电池供电
• 离线可用：无需网络

## Slide 5
ESP32S3硬件平台
芯片规格
• 双核Xtensa LX7（240MHz）
• AI指令集加速
• WiFi 4 + BLE 5.0
• 512KB SRAM + 8MB PSRAM
开发板
• ESP32-S3-DevKitC-1
• 价格：~35元
• 45个GPIO引脚
AI推理性能
• TensorFlow Lite Micro
• 语音唤醒：<50ms
• 图像分类：<200ms
• 功耗：<100mA

## Slide 6
Arduino开发环境搭建
为什么选择Arduino
• 生态丰富：全球最大开源社区
• 学习曲线平缓
• 库支持完善
• 代码可移植
环境搭建三步走
• 1. 安装Arduino IDE 2.0+
• 2. 添加ESP32开发板支持
• 3. 选择ESP32S3 Dev Module
第一个程序：Blink
• void setup() {
• pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
• }
• void loop() {...}

## Slide 7
Edge Impulse平台介绍
核心功能
• 数据采集：手机/开发板采集
• 信号处理：自动提取特征
• 模型训练：CNN/RNN/决策树
部署能力
• 模型优化：量化、剪枝
• EON编译器：极致性能
• 一键部署：生成Arduino库

## Slide 8
实战案例一：语音唤醒
项目目标
• 实现自定义唤醒词识别
• 示例："小智同学"
硬件准备
• ESP32S3开发板
• INMP441麦克风模块
• 连接线若干
性能指标
• 识别准确率：>95%
• 响应延迟：<100ms
• 运行功耗：<50mA
软件流程
• 1. Edge Impulse创建项目
• 2. 采集唤醒词样本
• 3. 训练→导出→部署

## Slide 9
实战案例二：图像分类
项目目标
• 识别手势：石头/剪刀/布
硬件准备
• ESP32S3开发板
• ESP32-CAM（OV2640）
• 或ESP32-S3-EYE
训练数据
• 每类手势100张图片
• 数据增强：旋转/缩放/亮度
模型架构
• MobileNetV2轻量化CNN
• 输入：96×96灰度
• 参数量：<100KB
• 推理时间：<150ms

## Slide 10
课程实践安排
实验 | 内容 | 课时 | 目标
实验1 | Arduino基础与GPIO控制 | 2h | 掌握开发环境
实验2 | 传感器数据采集 | 2h | I2C/SPI通信
实验3 | Edge Impulse入门 | 2h | 平台使用
实验4 | 语音唤醒项目 | 4h | 端到端部署
实验5 | 图像分类项目 | 4h | 模型优化
实验6 | 综合项目答辩 | 2h | 成果展示

## Slide 11
项目展示要求
交付物清单
• ☑ 源代码（GitHub仓库）
• ☑ 项目报告（原理+过程+结果）
• ☑ 演示视频（3-5分钟）
• ☑ 实物展示（现场演示）
评分维度
• 创新性 30%：功能/场景创新
• 完成度 30%：功能完整可运行
• 技术深度 20%：算法理解深度
• 展示效果 20%：文档+演示质量

## Slide 12
学习资源
官方文档
• ESP32-S3技术规格书
• Arduino官方教程
• Edge Impulse文档中心
推荐书籍
• 《TinyML：基于TensorFlow Lite》
• 《嵌入式深度学习》
社区资源
• Espressif官方论坛
• Arduino中文社区
• Edge Impulse Discord
• GitHub开源项目

## Slide 13
总结与展望
核心收获
• ✓ 掌握ESP32S3开发技能
• ✓ 理解边缘AI工作原理
• ✓ 学会使用Edge Impulse
• ✓ 完成端到端AI项目部署
未来方向
• 多模态融合：语音+视觉+传感器
• 联邦学习：分布式训练
• 神经形态计算：更低功耗
• 大模型边缘化：端侧LLM

## Slide 14
演示完毕 谢谢观看
李茂奎老师 2026年春季学期